1.Принципы полета вертолета

1.1.Краткая история развития вертолетов

Идея создания летательного аппарата с воздушным винтом, который создает подъемную силу, впервые была высказана в 1475 г. Леонардо да Винчи. Но невозможность технического осуществления такого проекта, противоречие религиозным взглядам сделали эту идею слишком преждевременной. Она была похоронена в архивах. Эскиз и описание этого летательного аппарата были обнаружены в Миланской библиотеке и опубликованы в конце XIX в.

В 1754 г. М. В. Ломоносов обосновал возможность создания летательного аппарата тяжелее воздуха и построил модель двухвинтового вертолета с соосным расположением винтов.

В XIX в. многие русские ученые и инженеры разрабатывали проекты летательных аппаратов с несущими винтами. В 1869 г. инженером-электриком А. Н. Лодыгиным был предложен проект вертолета с электрическим двигателем.

В 1870 г. разработкой воздушных винтов занимался известный ученый М. А. Рыкачев.

Ученый-металлург Д. К. Чернов разработал схемы вертолетов с продольным, поперечным и соосным расположением винтов.

В конце Х1Хвгразработкой летательных аппаратов занимаются выдающиеся русские ученые Д. И. Менделеев, К. Э. Циолковский, Н. Е. Жуковский, С. А. Чаплыгин. Начинается период глубокого научного обоснования идеи полета на летательных аппаратах тяжелее воздуха.

Ближайший ученик Н. Е. Жуковского — Б. Н. Юрьев в 1911.г. предложил обоснованный проект одновинтового вертолета с рулевым винтом и разработал основной агрегат управления вертолетом — автомат перекоса несущего винта.

1.2.Вертолет и его основные части

Вертолет – летательный аппарат тяжелее воздуха, у которого подъёмная сила, создается несущим винтом по аэродинамическому принципу.

Основными частями вертолета являются:

несущий винт, проводимый в движение силовой установкой(двигателем);

фюзеляж, предназначенный для размещения экипажа, пассажиров, оборудования и грузов;

шасси, т.е. устройство, предназначенное для передвижения по земле и для стоянки;

рулевой винт, обеспечивающий путевое равновесие и путевое управление вертолетом;

силовая установка, которая приводит в движение несущий и рулевой винты и вспомогательные агрегаты;

трансмиссия, передающая крутящий момент от силовой установки к несущему и рулевому винтам.

Все части вертолета крепятся к фюзеляжу или располагаются в нем.

Полет летательного аппарата становятся возможным при наличии подъемной силы, уравновешивающей его вес. Подъемную силу у вертолета создает несущий винт. При вращении несущего винта в воздухе сила тяги направлена перпендикулярно к плоскости вращения винта. Если несущий винт вращается в горизонтально плоскости, то его сила тяги Т направлена вертикально вверх, т.е. возможен вертикальный полет. Характер полета будет определяться соотношением между силой тяги несущего винта и весом вертолета. Если сила тяги равна весу вертолета, то он будет неподвижно висеть в воздухе; если же сила теги больше веса – вертолет перейдёт от висения к вертикальному набору высоты; при силе тяги меньше веса вертолета – последний будет вертикально снижаться.

Плоскость вращения несущего винта относительно горизонта может отклоняться в любом направлении. В этом случае тяга несущего винта будет выполнять двойную функцию; ее вертикальная составляющая У будет являться подъемной силой, а горизонтальная составляющая Р – движущей силой. Под действием этой силы вертолет движется поступательно в сторону полета.

При отклонении плоскости вращения несущего винта назад вертолет будет двигаться назад. Отклонение плоскости вращения вправо или влево вызовет движение вертолета в соответствующую сторону.

1.3.Классификация  вертолетов

Основной признак, по которому подразделяются вертолеты, это количество несущих винтов и их расположение. По количеству несущих винтов вертолеты можно разделить на одновинтовые, двухвинтовые, многовинтовые.

Одновинтовые вертолеты являются самой распространенной разновидностью. Вертолет одновинтовой схемы имеет несущий винт, расположенный на основной части фюзеляжа, и рулевой винт—на хвостовой балке. Эту схему, которая была разработана Б. Н. Юрьевым в 1911 г., можно назвать классической.

Основными достоинствами одновинтовых вертолетов являются простота конструкции и системы управления. По одновинтовой схеме строятся самые легкие вертолеты и самые тяжелые. Недостатками одновинтовых вертолетов являются:

большая длина фюзеляжа;

значительные потери мощности на привод рулевого винта (7— 10% от полной мощности двигателя);

ограниченный диапазон допустимых центровок;

повышенный уровень вибраций (длинные валы трансмиссии, проходящие в хвостовой балке, являются дополнительным источником колебаний).

Двухвинтовые вертолеты имеют несколько компоновочных схем:

с продольным расположением винтов; это наиболее распространенная схема;

с поперечным расположением винтов;

с перекрещивающимися винтами;

с соосным расположением винтов.

Основные достоинства вертолетов с продольным расположением винтов:

более широкий диапазон допустимых центровок;

больший объем фюзеляжа, позволяющий вмещать крупногабаритные грузы;

увеличенная продольная устойчивость;

большой коэффициент весовой отдачи.

На вертолетах продольной схемы может быть один или два двигателя, которые располагаются в носовой и хвостовой частях фюзеляжа. Эти вертолеты имеют и серьезные недостатки:

сложную систему трансмиссии и управления;

вредное взаимное влияние несущих винтов, вызывающее дополнительные потери мощности;

сложную технику посадки на режиме самовращения несущих винтов.

К преимуществам вертолетов с поперечным расположением винтов следует отнести:

удобное использование всего объема фюзеляжа для экипажа и пассажиров, так как двигатели находятся вне фюзеляжа;

отсутствие вредного влияния винтов друг на друга;

повышенная поперечная устойчивость и управляемость вертолета;

наличие вспомогательного крыла, на котором расположены двигатели и несущие винты, позволяет вертолету развивать большую скорость.

Недостатками этих вертолетов являются:

сложная система управления и трансмиссии;

увеличенные габариты и вес конструкции из-за наличия вспомогательного крыла.

Двухвинтовые вертолеты с перекрещивающимися винтами имеют значительное преимущество перед вертолетами поперечной схемы: у них отсутствует вспомогательное крыло, что уменьшает габариты и вес конструкции. Но одновременно с этим преимуществом появляется и недостаток — сложная трансмиссия и система управления.

Основное преимущество двухвинтовых вертолетов с соосными винтами — малые габариты конструкции.  Их  недостатки:

сложность конструкции;

недостаточная путевая устойчивости;

опасность столкновения лопастей винтов;

значительные вибрации.

Многовинтовые вертолеты распространения не получили ввиду сложности конструкции.

У всех двухвинтовых вертолетов несущие винты вращаются в разные стороны. Этим взаимно уравновешиваются их реактивные моменты, отпадает необходимость иметь рулевой винт и уменьшается   непроизводительная   затрата   мощности  двигателя.

2.Основные характеристики несущего винта

2.1.Общая характеристика

Несущий винт (НВ) является основной частью вертолета. Он предназначен для создания подъемной и движущей сил и управления вертолетом.

Основные части несущего винта — втулка и лопасти.

Лопасти создают силу тяги, необходимую для полета. Втулка соединяет все лопасти и служит для крепления несущего винта к валу, который вращает винт.

По конструктивным признакам несущие винты можно подразделить на три типа:

с жестким креплением лопастей;

с шарнирной подвеской лопастей;

на кардане.

Несущий винт с жестким креплением лопастей является наиболее простой конструкцией, в этом его основное преимущество. Но этому винту присущи и серьезные недостатки. Но иногда на легких вертолетах применяются несущие винты с рессорным креплением лопастей. Эти винты можно считать разновидностью винтов с жесткими лопастный.

Втулка несущего винта с жесткими лопастями имеет осевые шарниры, которые позволяют лопастям поворачиваться относительно продольной оси, что необходимо для управления несущим винтом.

Несущий винт с шарнирной подвеской лопастей является наиболее распространенным. Его втулка имеет три шарнира для каждой лопасти: осевой, горизонтальный и вертикальный. Несущий винт на кардане употребляется редко. Втулки несущих винтов выполняют из легированной стали. Лопасти могут быть металлическими, деревянными и смешанной конструкции, а также из синтетических материалов.

2. 2.Геометрические характеристики

Несущий винт характеризуется определенными геометрическими параметрами: диаметром, формой лопасти в плане, формой профиля, установочным углом лопастей, ометаемой площадью, удельной нагрузкой, коэффициентом заполнения.

Диаметр несущего винта — диаметр окружности, по которой движутся концы лопастей, его принято обозначать буквой D, радиус — R, радиус элемента лопасти — r . Относительным радиусом элемента лопасти называется отношение радиуса элемента к радиусу винта:

r =  ,

откуда .

Форма лопасти в плане может быть прямоугольная, трапециевидная и смешанная.

По форме лопасть похожа на крыло самолета. Передняя кромка лопасти называется ребром атаки, задняя — ребром обтекания.

Трапециевидная лопасть имеет наиболее равномерное распределение аэродинамических сил по длине лопасти. Прямоугольная лопасть проще по конструкции, но имеет несколько худшие аэродинамические характеристики. Наиболее распространенные лопасти — трапециевидные и прямоугольные.

Профиль лопасти — форма сечения лопасти плоскостью, перпендикулярной к продольной оси. Профиль лопасти похож на профиль крыла. Чаще всего применяются двояковыпуклые несимметричные профили.

Требования к профилю лопасти:

высокое аэродинамическое качество ();

небольшое перемещение центра давления при изменении угла атаки;

способность к самовращению при значительном диапазоне углов атаки.

Профиль   лопасти   характеризуется   относительной   толщиной

и относительной кривизной .

По относительной толщине профили подразделяются на тонкие (с<8%), средние (с=8%-12%) и толстые (с>12%). У большинства лопастей относительная толщина с>12%. Применение толстых профилей позволяет увеличивать прочность силовых элементов и жесткость лопасти. Кроме того, аэродинамическое качество меньше зависит от угла атаки при толстых профилях. Эта их особенность улучшает свойства лопасти на режиме самовращения. Обычно у концевых элементов лопасти относительная толщина больше, чем у корневых.

Относительная кривизна лопасти f=2% - 3% и приближает форму профиля к симметричной, что способствует уменьшению перемещения  центра  давления  при  изменении  угла  атаки.

Установочным углом элемента лопасти называется угол ȹ, образованный хордой элемента и плоскостью вращения втулки несущего пинта. Установочный угол часто называют шагом элемента лопасти. Это название условное. В более строгом определении шагом элемента лопасти называют расстояние H, которое проходит элемент лопасти за один оборот несущего винта, если элемент движется параллельно хорде

Так как у данного элемента лопасти шаг зависит только от установочного угла ȹ, то в дальнейшем  мы будем отождествлять понятие «установочный угол» с понятием «шаг элемента лопасти». У различных элементов лопасти установочные углы будут разными.

За шаг лопасти принимается установочный угол, или шаг элемента лопасти, относительный радиус которого r=0,7. Этот же угол  принимается  за установочный угол   (шаг)   несущего  винта.

При повороте лопасти относительно ее продольной оси установочный угол изменяется. Такой поворот возможен благодаря наличию осевого шарнира. Следовательно, осевые шарниры лопастей несущего винта предназначены для изменения шага.

Геометрической круткой лопасти называется изменение шага элементов лопасти по радиусу несущего винта.

У корневых элементов лопасти установочные углы наибольшие, у концевых — наименьшие. Геометрическая крутка улучшает условия работы разных элементов лопасти: углы атаки приближаются к наивыгоднейшим. Это приводит к увеличению силы тяги несущего винта на 5%—7%, поэтому геометрическая крутка дает увеличение полезной нагрузки вертолета при постоянной мощности двигателя.

Вследствие геометрической крутки достигается более равномерное распределение нагрузки на силовые элементы лопасти и увеличивается скорость, при которой возникает срыв потока с отступающей лопасти. У большинства лопастей геометрическая крутка, не превышает 5—7°.

Под жесткостью понимают способность лопасти сохранять свою форму. При большой жесткости даже сильные нагрузки не способны деформировать конструкцию и внешний вид лопасти. При малой жесткости лопасть становится гибкой и легко поддается деформации, т. с. сильно изгибается и скручивается. Слишком большая гибкость не позволяет придать лопасти наивыгоднейшую крутку. Это ведет к ухудшению аэродинамических характеристик несущего винта.

Для получения большой жесткости необходимо увеличивать габариты силовых элементов, что приводит к увеличению веса лопасти. Излишне большая жесткость приводит к возрастанию вибраций несущего винта.

Наибольшей жесткостью обладают металлические и сплошные деревянные лопасти, но последние имеют большой вес, поэтому применяются только на легких вертолетах.

Площадь, ометаемая несущим винтом, — это площадь круга, который описывают концы лопастей

Эта характеристика несущего винта имеет примерно такое же значение, как площадь крыла самолета, т. е. она подобна площади несущей поверхности.

Удельная нагрузка на ометаемую площадь определяется как отношение веса вертолета к площади, ометаемой несущим винтом

где   Р - удельная нагрузка, кг/мг;

G - вес вертолета, кг;

F - ометаемая площадь,  мг.

У современных вертолетов удельная нагрузка изменяется от 12 до 25 кг/м2- (или 120-150 н/м2).

Коэффициент заполнения равен отношению суммарной   площади   лопастей   к  площади,   ометаемой   несущим   винтом,

где S - площадь одной лопасти, м2;

k - количество лопастей.

У современных  несущих винтов  количество лопастей  может быть от 2 до 6. Чаще всего бывает 3—4 лопасти у легких вертолетов и 5—6 — у тяжелых.

Коэффициент заполнения имеет величину от 0,04 до 0,07. Это значит, чти 4—7% площади, ометаемой винтом, занимают лопасти. Чем больше коэффициент заполнения в указанных пределах, тем больше тяга, распиваемая винтом. Но если коэффициент заполнения превышает 0,07, то растут силы сопротивления вращению и снижается к. п. д. несущего винта.

2.3.Основные режимы работы

Условия работы несущего винта или его режим работы определяются положением несущего винта в потоке воздуха. В зависимости от положения различают два основных режима работы: осевого обтекания и косого.

Режимом осевого обтекания называются такие условия работы несущего винта, при которых ось его втулки расположена параллельно набегающему невозмущенному потоку. На режиме осевого обтекания невозмущенный поток набегает перпендикулярно плоскости вращения втулки несущего винта. В этом режиме несущий винт работает на стоянке, при висении, при вертикальном наборе высоты и при вертикальном снижении вертолета. Существенной особенностью режима осевого обтекания является то, что положение лопасти вращающегося несущего винта относительно потока, набегающего на винт, не меняется, следовательно, не меняются аэродинамические силы при движении лопасти по кругу.

Режимом косого обтекания называются такие условия работы несущею винта, при которых лоток воздуха набегает на винт не параллельно оси втулки. Существенное отличие этого режима заключается в том, что при движении лопасти по кругу непрерывно изменяется се положение относительно потока, набегающего на винт. Следствием этого будет изменение скорости обтекания каждого элемента и аэродинамических сил лопасти. Режим косого обтекания имеет место при горизонтальном полете вертолета и при полете по наклонной траектории вверх и вниз.

Из определения режимов работы видно, что положение несущего винта в потоке воздуха имеет существенное значение. Это положение определяется углом атаки несущего винта.

Углом атаки несущего винта называется угол А, образованный плоскостью вращения втулки и вектором скорости полета или невозмущенного потока, набегающего на винт. Угол атаки положителен, если поток набегает на винт снизу. Если поток набегает, на винт сверху — угол атаки отрицательный. Если же поток воздуха набегает на винт параллельно плоскости вращения втулки, угол атаки ранен нулю.

Нетрудно заметить связь между режимом работы несущего винта и углом атаки:

на режиме осевого обтекания угол атаки несущего винта А= ±900;

на режиме косого обтекания А<>±90°.

Если угол атаки А=0°, то режим работы несущего винта называется режимом плоского обтекания.

2.4.Коэффициент режима работы несущего винта

Для характеристики режима работы несущего винта введена специальная величина — коэффициент режима работы.

Коэффициентом режима работы несущего винта µ называется отношение проекции вектора скорости полета на плоскость вращения втулки к окружной скорости конца лопасти. Проекция вектора скорости полета или невозмущенного потока на плоскость вращения втулки равна произведению V cosА.

Тогда

На режиме осевого обтекания, когда V=0, пли cosA = 0 (A= 90o), µ=0.

Следовательно, равенство µ = 0 свидетельствует о режиме осевого обтекания. Если и>0, то это является показателем режима косого обтекания. Чем больше коэффициент и, тем больше эффект косого обтекания. Коэффициент µ. у современных вертолетов изменяется от 0 до 0,4. В большинстве случаев угол атаки несущего винта не превышает 10°. Так как cos10°͌ 1, то и можно определять по приближенной формуле

3.Взлет, полет и посадка вертолета.

3.1.Взлет

Взлет вертолета является неустановившимся ускоренным видом полета. При взлете скорость изменяется от V=0 до скорости, при которой происходит установившийся набор высоты. Чаше всего эта скорость равна экономической скорости горизонтального полета. В зависимости от полетного веса, атмосферных условий, высоты аэродрома над уровнем моря, наличия препятствий взлет может быть выполнен по-вертолетному, по самолётному и по-вертолётному с использованием «воздушной подушки» и без использования.

Иногда перед взлетом или в процессе взлета вертолет передвигается по земле, т. е. выполняет руление. Руление на вертолете существенно отличается от руления на самолете.

Особенности руления на вертолете. Руление осуществляется за счет движущей силы Р, которая уравновешивает силы трения колес F тр. Реактивный момент несущего винта уравновешивается моментом тяги рулевого винта. Основные отличия руления на вертолете:

1) наличие большой подъемной силы, которая является составляющей тяги несущего винта и уменьшает силу давления колес на землю, т. е. опорную реакцию. В результате трение колес о землю уменьшается и увеличивается возможность опрокидывания вертолета;

2)   наличие боковых сил: тяги рулевого винта и боковой составляющей тяги несущего винта. Эти силы относительно точек опоры колес дают большие опрокидывающие моменты, которые уравновешивают друг друга. Но при изменении одной из боковых сил опрокидывающий момент оказывается неуравновешенным и вызывает опрокидывание вертолета ;

3)   при действии движущей силы Р возникает большой капотирующий момент, вследствие чего создается большая нагрузка на передние колеса (колесо) шасси.

Поэтому руление на вертолете нужно выполнять более осторожно, чем на самолете. Скорость руления не должна превышать 10—15 км/ч, поверхность площадки, по которой происходит руление, должна быть ровной. Не разрешается выполнять руление при сильном боковом ветре, так как это может привести к опрокидыванию вертолета.

Взлет по-вертолетному является основным видом взлета. При этом взлете выполняется вертикальный отрыв и на высоте 1,5—2 м производится контрольное висение (проверяется работа несущего винта, двигателя и оборудования). Затем вертолет переводят в набор высоты по наклонной траектории с одновременным увеличением скорости. При этом переходе возможно «проседание» вертолета, т. е. уменьшение высоты, а иногда и удар колесами о землю. Такое явление вызывается наклоном оси конуса несущего винта вперед для создания движущей силы Р, в результате чего уменьшается вертикальная составляющая тяги несущего винта. Поэтому одновременно с наклоном оси конуса несущего винта вперед нужно увеличивать силу тяги путем увеличения шага винта.

Когда вертолет наберет высоту 20—25 м или окажется выше окружающих препятствий, взлет считается законченным. К этому времени обычно заканчивается и разгон, т. е. увеличение скорости по траектории до наивыгоднейшей скорости набора высоты, которая соответствует экономической скорости горизонтального полета. Но такой взлет не выполним, если:

вертолет перегружен (не хватает мощности двигателя для выполнения висения вне зоны влияния «воздушной подушки»);

высокая температура воздуха (мощность двигателя уменьшается);

взлет выполняется с высокогорного аэродрома (на данной высоте малая плотность воздуха, в результате чего возникает недостаток располагаемой мощности). В этих случаях производят взлет «по-самолетному».

Взлет пo-самолетному. При взлете по-самолетному вертолет выполняет разбег по земле, затем отрыв и переход к набору высоты по наклонной траектории. При таком взлете используется основное преимущество работы несущего винта на режиме косого обтекания — увеличение тяги, развиваемой винтом при увеличении скорости набегающего на несущий винт потока воздуха.

В результате увеличения силы тяги возрастает подъемная сила. Когда она становится несколько больше силы веса, вертолет отрывается от земли и переходит к набору высоты по наклонной траектории при дальнейшем увеличении скорости полета. По кривым потребной и располагаемой мощностей горизонтального полета видно, что даже при небольшом увеличении скорости мощность, потребная для горизонтального полета, резко уменьшается. И если при V=0 взлет невозможен из-за недостатка мощности, то при скорости 40—50 км/ч образуется значительный избыток мощности, что и позволяет вертолету перейти на режим набора высоты с одновременным увеличением скорости полета.

Для взлета по-самолетному необходим аэродром или, по крайней мере, хотя бы небольшая ровная площадка. Длина разбега при взлете с полетным весом, превышающим на 10—15% полетный вес, при взлете по вертолетному 50—100 м. При этом скорость отрыва 50—70 км/ч (при ускорении на разбеге 2— 2,2 м/сек2), время разбега 7—10 сек.

Разбег выполняется на всех колесах шасси. На некоторых вертолетах последняя часть разбега заканчивается на носовом колесе. При такой технике разбега ускорение увеличивается за счет наклона продольной оси фюзеляжа и увеличения б результате этого движущей силы Р. Взлет вертолета считается законченным при наборе безопасной высоты (25 М) и скорости по траектории, близкой к экономической скорости горизонтального полета.

Взлет по-вертолетному с использованием воздушной подушки. При взлете по-самолетному на разбеге по неровной поверхности могут возникнуть вибрации. Тогда взлет выполняется с использованием воздушной подушки. При таком взлете вертолет отрывается вертикально, используя повышенную тягу несущего винта в зоне влияния воздушной подушки (высота от плоскости вращения несущего винта до земли не превышает R).

После отрыва и висения в зоне воздушной подушки вертолет переводится на выдерживание, т. е. полет на малой высоте с увеличением скорости. На выдерживании по мере увеличения скорости уменьшается влияние воздушной подушки, но увеличивается эффективность   косого   обтекания,   в   результате   чего   сила   тяги несущего винта увеличивается, что и позволяет перевести вертолет в набор высоты по наклонной траектории. Для выполнения такого взлета необходимо иметь довольно ровную площадку, т. е. на ней не должно быть больших канав и обрывов, где исчезает влияние воздушной подушки.

В некоторых случаях все рассмотренные выше способы взлета неприменимы вследствие препятствий, окружающих площадку. Тогда взлет выполняется без использования воздушной подушки, т. е. выполняется отрыв и контрольное висение, затем вертикальный набор высоты. На высоте 5—10 м выше окружающих препятствий вертолет переводят на набор высоты по наклонной траектории с одновременным разгоном до экономической скорости. Вертикальный взлет применяется редко, потому что требует повышенной мощности И производится в опасной зоне. Если достаточного запаса мощности нет, а взлет выполнять необходимо, то в этом случае надо уменьшить вес вертолета.

3.2.Режимы вертикального полета вертолета

Понятие о режимах полета. Режим полета вертолета может быть установившимся и неустановившимся. Установившимся режимом полета называется прямолинейный полет с постоянной скоростью. Установившиеся режимы можно подразделить следующим образом.

1.  Режимы вертикального полета: висение;

вертикальный набор высоты;

вертикальное снижение.

Вертикальное снижение имеет две разновидности: снижение с работающим двигателем и снижение на режиме самовращения несущего винта.

2.  Режим горизонтального полета.

3.  Режим набора высоты по наклонной траектории.

4.  Режим снижения по наклонной траектории (может выполняться с работающим двигателем и при самовращении несущего пинта).

Неустановившимся режимом полета называется полет, при котором вектор скорости меняется по величине или направлению. К неустановившимся режимам полета относятся взлет, посадка, фигуры пилотажа (виражи, развороты, спираль, змейка и др.) и переходы от одного режима полета к другому.

Согласно закону инерции тело движется равномерно и прямолинейно или находится в состоянии покоя, если на него не действуют внешние силы. Установившийся режим полета — это равномерное, прямолинейное движение вертолета. Следовательно, для его осуществления необходимо, чтобы геометрическая сумма сил, действующих на вертолет в полете, была равна нулю. Кроме того, сумма моментов сил, действующих на вертолет относительно центра тяжести, также должна быть равна нулю. Это и будет условиями полного равновесия вертолета.

Неустановившийся полет будет иметь место в том случае, если на вертолет действует какая-либо неуравновешенная сила, сообщающая ему ускорение, т. е.

цт=0 и цт<>0.

3.2.1.Режим висения.

Режимом висения вертолета называется такой режим полета, при котором скорость равна нулю. Висение может выполняться относительно воздуха и относительно земли. Если воздух относительно земли неподвижен, т. е. скорость ветра равна нулю (u=0), то висение вертолета относительно воздуха будет одновременно висением относительно земли.

Если скорость ветра больше нуля, то при висении относительно земли (когда нос вертолета расположен против ветра), он будет выполнять полет относительно воздуха со скоростью ветра. В этом случае несущий винт будет работать на режиме косого обтекания. При висении вертолета относительно воздуха несущий винт работает на режиме осевого обтекания.

Если при висении относительно воздуха имеется ветер и нос вертолета направлен против ветра, то вертолет будет двигаться назад со скоростью ветра.

Если при наличии ветра плоскость симметрии вертолета расположена под углом 90° к направлению ветра, то вертолет будет перемещаться боком относительно земли (при висении относительно воздуха) или относительно воздуха (при висении относительно земли).

Висение выполняется в каждом полете при взлете и посадке. Кроме того, оно выполняется при разгрузке и погрузке, когда нельзя произвести посадку (например, над водой, кустарником, неровной местностью и в других подобных случаях). Поэтому висение должно выполняться относительно земли. В этом случае пилот удерживает вертолет неподвижно относительно какой-либо точки на земле на высоте не более 10 м. Висение на высоте более 10 м и менее 200 м является опасным, так как при отказе двигателя не обеспечивается безопасная посадка, выполняется в случае крайней необходимости. Висение на больших высотах выполняется только относительно воздуха, так как пилот не может удерживать вертолет относительно земли из-за большой высоты. Скорость вертолета относительно воздуха должна быть не менее той, которую может устойчиво показывать прибор — указатель скорости (40 км/ч).

3.2.2.Горизонтальный полет

Горизонтальным полетом вертолета называется прямолинейный полет с постоянной скоростью в горизонтальной плоскости. Это основной режим для вертолета. Так как земля является шаром, то полет на постоянной высоте происходит по криволинейной траектории. Но радиус кривизны земной поверхности настолько велик, что кривизной земной поверхности при полете можно пренебречь.

И только при полетах на сверхзвуковых самолетах со скоростью, в 2—3 раза превышающей скорость звука, нужно учитывать кривизну земли. Покажем это на примере. Самолет совершает горизонтальный полет со скоростью 1000 м/сек или 3600 км/ч. Вес самолета 10000 кг. Определим центробежную силу, которая возникает за счет кривизны земной поверхности

Fц= ,

где т — масса самолета, кг;

V — скорость, м/сек;

R — радиус земного шара, равный 6370000 м.

Тогда

или Fц=161 кг,

Как видно из примера, учитывать кривизну земли при полете со скоростью 1000 м/сек имеет смысл, так как подъемная сила самолета становится меньше его веса на 161 кг. Но при том же полетном весе и скорости 180 км/ч центробежная сила 0.4 кг.

Поэтому в дальнейшем будем считать земную поверхность плоской.

В горизонтальном полете на вертолет действуют силы:

веса вертолета G, тяги несущего винта Т, вредного сопротивления Хвр, тяги рулевого винта Трв.

Условия горизонтального полета выражаются следующими равенствами:

Y = G   или   G-Y = 0;

Р=Хвр   или   Р-Хвр = 0;

Tрв=Sб   или   Tрв-Sб=0;

цт=0.

Первое условие обеспечивает постоянство высоты полета, второе—постоянство скорости, третье — линейность полета в горизонтальной плоскости.

Силы Y, Р, Sб являются составляющими силы тяги несущего винта. Следовательно, тяга несущего винта при горизонтальном полете вертолета выполняет функции движущей, боковой и подъемной силы.

3.2.3.Набор высоты по наклонной траектории

Набор высоты по наклонной траектории -  это прямолинейный полет вертолета с постоянной скоростью и постоянным углом относительно горизонтальной плоскости.

В этом полете на вертолет действуют сила веса, сила тяги несущего, рулевого винтов и сила вредного сопротивления. Для определения условий полета силу веса вертолета можно разложить на составляющие: G1, перпендикулярную траектории полета, и G2, параллельную траектории полета и направленную в сторону, противоположную движению.

Силу тяги несущего винта также можно разложить на составляющие У (подъемная сила), Р (движущая сила), Sб (боковая сила). Условия установившегося набора высоты выражаются следующими равенствами:

Y = G — (прямолинейный полет и постоянство угла набора высоты);

P=G2+Хвр — (постоянство скорости);

Грв = Sб — (отсутствие бокового перемещения  вертолета);

цт=0 — (отсутствие  вращения   вертолета   относительно его центра

3.3.Посадка

Посадкой называется неустановившийся полет с высоты 25— 50 м с уменьшением скорости и последующим приземлением. Посадка вертолета может быть выполнена по-вертолетному, по-самолетному, на режиме самовращения, при планировании по наклонной траектории и с подрывом.

Посадка по-вертолетному является основным способом посадки при работающем двигателе. Она включает следующие этапы:

1)   планирование с уменьшением скорости по траектории и вертикальной скорости снижения;

2)  зависание на высоте 2—3 м над площадкой;

3)   вертикальное снижение;

4)   приземление.

При заходе на посадку вертолет выполняет установившееся снижение  с  работающим  двигателем   по   наклонной   траектории.

На высоте 40—50 м начинается уменьшение скорости по траектории при сохранении постоянного угла снижения. Движение вертолета на этом этапе обеспечивается следующими условиями:

У=G1 = Gcos0 (постоянство угла снижения);

Px+Xвр>G2 (уменьшение скорости);

Трв=Sб (отсутствие бокового перемещения);

Мр=Мрв и цт=0 (постоянство направления полета, т. е. отсутствие вращения вокруг главных осей вертолета).

Торможение вертолета достигается за счет отклонения вектора силы тяги несущего винта назад и увеличения составляющей тяги Рх. При достижении скорости 50—60 км/ч уменьшается вертикальная скорость снижения за счет увеличения шага несущего винта и его силы тяги. Вертолет выходит из угла снижения и движется параллельно земной поверхности на высоте 2—3 м. При этом движении по инерции скорость уменьшается до нуля, и вертолет зависает над площадкой приземления, ориентируясь относительно ее центра. Если заход на посадку происходит не строго против ветра, то вертолет поворачивается вокруг вертикальной оси, чтобы занять положение против ветра. Затем осуществляется вертикальное снижение с малой скоростью, чтобы избежать грубого удара колесами о землю.

Посадка по-самолетному выполняется при тех же условиях, что и взлет. Она включает следующие этапы: планирование с высоты 25—30 м, выравнивание, выдерживание, приземление и пробег. При снижении теряется высота, но сохраняются постоянными скорость и угол снижения. Снижение производится с работающим двигателем. На высоте 7—10 м при увеличении силы тяги и подъемной силы вертолет выводится из угла снижения.

Выравнивание заканчивается на высоте 1—0,5 м, при этом уменьшается горизонтальная составляющая скорости, так как составляющая силы веса G2 уменьшается до нуля. После выравнивания вертолет имеет еще сравнительно большую скорость, которая уменьшается на выдерживании. При скорости 30—40 км/ч приземление выполняется   на  основные  колеса шасси.  При этом нужно обращать внимание на то, чтобы не опускался хвост, так как можно поломать хвостовую опору и рулевой винт. После приземления выполняется пробег, во время которого уменьшается тяга несущего винта. Для посадки по-самолетному нужен аэродром или ровная площадка с твердым грунтом.

Посадка в особых условиях. Если площадка приземления окружена препятствиями, то посадка совершается по-вертолетному без использования «воздушной подушки». Зависание выполняется против ветра на высоте 5—10 м над препятствиями для ориентировки вертолета по центру площадки. Затем выполняется вертикальное снижение со скоростью не более 2 м/сек, чтобы избежать режима вихревого кольца. По мере снижения вертолета скорость необходимо уменьшать: до 0,2—0,3 м/сек к моменту приземления. Поэтому подобную посадку можно выполнить только в том случае, если имеется достаточный запас мощности для висения вне зоны влияния «воздушной подушки». Эта посадка применяется только в случае крайней необходимости, так как при отказе двигателя на высоте более 10 м (в опасной зоне) не гарантируется безопасность посадки.

4.Равновесие и устойчивость вертолета

4.1.Равновесие

Равновесием называется такое состояние вертолета, при котором он движется прямолинейно с постоянной скоростью и не вращаете» вокруг своих  главных  осей   (вокруг  центра  тяжести).

Из определения вытекают и условия равновесия. Согласно первому закону Ньютона, тело движется равномерно и прямолинейно, если на него не действуют внешние силы. Следовательно, необходимо, чтобы сумма сил, действующих на вертолет, была равна нулю

цт=0.

Второй признак равновесия (отсутствие вращения) будет иметь место при условии, что сумма моментов сил, действующих на вертолет, равна нулю

цт=0.

Моменты относительно поперечной оси о — z  называются продольными (M2)Под действие и этого момента вертолет кабрирует (поднимает нос) или пикирует (опускает нос). Моменты относительно продольной оси о — Х1 называются поперечными или кренящими (Мх). Моменты относительно вертикальной оси 0 — у1 называются путевыми (Му). Общее замечание о знаке моментов: положительным считается момент, который вызывает поворот вертолета по часовой стрелке, если смотреть по направлению оси.

Равновесие вертолета имеет место при всех установившихся режимах полета. Условия установившегося полета, которые мы раньше рассматривали, являются условиями равновесия, записанными в развернутом виде. Правда, эти условия записаны применительно к скоростной системе координат. Скоростной или поточной системой координат называется система, связанная с вектором скорости полета. В этой системе продольная ось обозначается о — х и совпадает по направлению с вектором скорости. Угол между осями о — х1 и о — х связанной и поточной систем координат равен углу атаки несущего винта А. Угол между продольной осью поточной системы координат и плоскостью симметрии вертолета называется углом скольжения. Если вектор скорости полета расположен в плоскости симметрии, то угол скольжения равен нулю. При отсутствии скольжения поперечные оси связанной и поточной систем координат совпадают. Угол между вертикальными осями о — у1 и о — у связанной и поточной систем координат равен углу атаки несущего винта.

Возьмем для примера условия горизонтального полета  вертолета:

У =G   или   Y-G = 0;

Р = Хвр   или   Р-Хвр = 0;

Трв=Sб    или   Трв- Sб=0.

Из этих равенств видно, что сумма сил, действующих на вертолет по вертикальной, продольной и поперечной осям поточной системы координат, равна нулю. Следовательно, эти три равенства выражают первый признак равновесия (цт=0). Четвертое условие горизонтального полета (цт=0) выражает второй признак равновесия, т. е. отсутствие вращения вокруг центра тяжести.

4.2.1.Статическая устойчивость

Статической устойчивостью называется способность вертолета самостоятельно восстанавливать нарушенное равновесие после устранения причин, вызвавших это нарушение. Статическая устойчивость — это устойчивость положения. Вертолет будет обладать устойчивостью, если после нарушения равновесия у него появляются стабилизирующие моменты, т. с. моменты, направленные на восстановление прежнего положения. Статическая устойчивость усиливается за счет демпфирующих моментов. Демпфирующим моментом называется момент, направленный против колебательного движения вертолета относительно какой-либо оси. Различие между стабилизирующим и демпфирующим моментами состоит в том, что первый возникает в результате нарушения равновесия и действует после прекращения этого нарушения. Демпфирующий момент действует только в процессе нарушения равновесия и направлен в сторону, обратную отклонению.

Если в процессе нарушения равновесия и после у вертолета появляются моменты, которые еще дальше отклоняют его от прежнего положения, то такие моменты называются дестабилизирующими. Вертолет, у которого возникают дестабилизирующие моменты, называется статически неустойчивым. Вертолет, у которого в процессе нарушения равновесия и после не возникает никаких моментов, обладает безразличным равновесием и называется статически нейтральным.

Причины, нарушающие равновесие:

1)   неспокойное состояние воздуха («болтанка»);

2)   случайное отклонение рычагов управления;

3)   поломка отдельных частей вертолета;

4)   изменение центровки.

Особенностью равновесия вертолета является тесная взаимосвязь отдельных видов равновесия друг с другом. Так, например, при нарушении продольного равновесия, т. е. при повороте вертолета вокруг поперечной оси изменится угол атаки несущего винта. Это связано с изменением силы тяги и реактивного момента несущего винта. За счет изменения реактивного момента нарушится путевое   равновесие.  Нарушение   путевого   равновесия    приведет к изменению силы тяги рулевого винта и к изменению момента этой силы относительно продольной оси, значит, нарушится и поперечное равновесие вертолета. Тесная взаимосвязь видов равновесия требует от пилота постоянных действий, направленных на восстановление нарушенного равновесия, т. е. усложняет управление вертолетом. Обладает ли вертолет статической устойчивостью? Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо рассмотреть статическую устойчивость несущего винта, статическую устойчивость фюзеляжа и влияние на нее стабилизатора и рулевого винта.

4.2.2.Динамическая устойчивость

Если статическая устойчивость определяет устойчивость положения, то динамическая устойчивость определяет характер движения вертолета после нарушения равновесия. При равновесии вертолет движется прямолинейно с постоянной скоростью и без вращения. Такое движение называется невозмущенным. Если равновесие нарушено, вертолет вращается вокруг своих осей, а скорость и направление полета изменяются. Это движение называется возмущенным. Возмущенное движение может быть апериодическим и колебательным.

Апериодическое движение — это движение в одном направлении от положения равновесия. Например, при нарушении равновесия центр тяжести вертолета отклонился. После устранения причины, вызвавшей нарушения равновесия, характер возмущенного движения может быть различным.

Если центр тяжести приближается к линии невозмущенного движения, то вертолет обладает апериодической устойчивостью; если центр тяжести вертолета продолжает отклоняться дальше от линии равновесия, то вертолет обладает апериодической неустойчивостью. Колебательное движение — это возвратно-периодическое движение относительно линии равновесия. Если после нарушения равновесия центр тяжести вертолета движется по волнообразной криволинейной траектории и это движение будет затухающим, то вертолет обладает колебательной динамической устойчивостью. Если амплитуда возмущенного колебательного движения возрастает, то вертолет обладает динамической неустойчивостью, или колебательной неустойчивостью .

Чаще всего возмущенное движение вертолета является колебательным, причем колебания будут сложными, так как вертолет колеблется одновременно относительно всех осей. Кроме того, происходит накладывание друг на друга коротко и длинно периодических колебаний. Коротко периодические колебания вертолета — колебания относительно центра тяжести с учетом влияния демпфирующего момента несущего винта; длинно периодические — относительно центра, находящегося на значительном удалении от вертолета.