Позиционные системы счисления.

(Н. Угринович. 8 класс параграфы 4.1.1-4.1.3)

Алфавит  - совокупность знаков, используемых в данной системе счисления. В «10» с.сч. используется десять знаков – цифр -0,1,2,..,9.

Значение цифры зависит от места, которое оно занимает в числе. Так число 215 не равно числу 512.

Каждый разряд имеет свой «вес», т.е значение зависит от позиции, занимаемой данной цифрой.

В  «10» с.сч. вес разряда равен степени 10.

Число «10» является основанием «10» с.сч.

Пример: 20510 = 2*102+ 1*101 + 5*100

20510 – свернутая форма числа.   2*102+ 1*101 + 5*100  – развернутая форма числа.

Пример: 205,3210 = 2*102+ 1*101 + 5*100+ 3*10-1 + 2*10-2– развернутая форма дробного числа.

Основание системы счисления – равно количеству цифр в ее алфавите.

Разрядом  - называется позиция цифры в числе.

Число  в позиционной системе счисления записывается в виде суммы числового ряда степеней основания, в качестве коэффициентов которых выступают цифры данного числа.

| Система счисления | Основание | Количество цифр | цифры |
| --- | --- | --- | --- |
| Двоичная | 2 | 2 | 0,1 |
| Троичная | 3 | 3 | 0,1,2 |
| Пятеричная | 5 | 5 | 0,1,2,3,4 |
| Восьмеричная | 8 | 8 | 0,1,2,3,4,5,6,7 |
| Шестнадцатиричная | 16 | 16 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,B,C,D,E,F |

Перевод из «2» с.сч. в «10» и из «10» с.сч. в «2» .

Правило : Для перевода из «2» с.сч. в «10» с.сч. надо цифры каждого разряда двоичного числа умножить на его вес, результаты сложить в «10» с.сч.

Пример: 11012 =1*23 +1*22+ 0*21 + 1*20 = 8+4+0+1 = 910

В  «2» с.сч. вес разряда равен степени 2.

Правило: Для перевода целого числа из «10»  с.сч. в  «2»  с.сч. надо последовательно выполнять деление целого «10» числа  на 2 до тех пор пока не получим частное =1. Искомое число есть результат деления + все остатки, записанные справа налево.

Пример: перевод числа 1310 в «2» с.сч.

| 13 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 |  |
|  | 0 | 3 | 2 |
|  |  | 1 | 1 |

Результат: 1310 = 11012

Правило перевода  из «2» с.сч. в «8» с.сч.

Двоичное число разбивается справа налево на группы по три цифры (триады), если количество цифр не кратно трем, то впереди надо дописать нужное количество нулей, и заменить каждую группу соответствующей восьмеричной цифрой.

Пример

10111100012  =    001   111    110   0012   = 17618

Правило перевода  из «2» с.сч. в «16» с.сч.

Двоичное число разбивается справа налево на группы по четыре цифры (тетрады), если количество цифр не кратно четырем, то впереди надо дописать нужное количество нулей, и заменить каждую группу  соответствующим  шестнадцатиричным знаком.

Пример

10111100012 =  0010   1111  00012   = 2F116

Запись в «8» и «16» с.сч. значительно компактнее, чем в «2» с.сч.

Перевод целых чисел из одной позиционной системы счисления в другую.

Правило: Для перевода целого числа из «10»  с.сч. в  «8» («16») с.сч. надо последовательно выполнять деление целого «10» числа  на 8 (16) до тех пор пока не получим частное <8(16). Искомое число есть результат деления + все остатки, записанные справа налево.

Пример:

перевод числа 2310 в «8» с.сч. = 278

| 23 | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2 |  |  |

Результат: 16510 = А516

| 165 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10→А |  |  |

Это правило относится к переводу целых чисел из «10» с.сч. в любую другую.

- Двоичная арифметика.

Правила арифметики приведены в таблицах:

| Таблица сложения | Таблица вычитания | Таблица умножения |
| --- | --- | --- |
| 0 + 0 = 0 0 + 1 = 0 1 + 0 = 1 1 + 1 =10 | 0 - 0 = 0 _ 0 - 1 = -1(11) 1 - 0 = 1 1 - 1 = 1 | 0 * 0 = 0 0 * 1 = 0 1 * 0 = 0 1 * 1 = 1 |

Примеры:

| Сложение |  |  | Вычитание |  | Умножение |  | Деление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |
| + |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |